Az alábbiakban a zöldtető építéséhez szükséges legfontosabb tervezési szempontokat ismertetjük.
 Ezeket már a tervezési szakaszban figyelembe kell venni, mivel ezek határozzák meg a megfelelő rendszer szerkezetét amely telepítve lesz.

Emellett meg kell vizsgálni a nemzeti szabályokat, szabványokat, irányelveket melyek szabályozzák e területet.

- Vízszigetelés és gyökérállósági védelem

- Nemzeti szabály szerinti vízszigetelés

- Gyökerek hatásainak ellenálló fólia

- Megfelelő zárómagasságok, tetőteraszok előírásai szerint

- Az egész tető védelme a gyökérhatások ellen

- Plusz terhelések és esetleges forgalom a zöldtetőn

- Hóréteg

- A zöldtető tömege

- További terhelés közforgalom esetén

- A zöldtető dőlésszöge

- Extenzív zöldtetőknél egy kb. 2%-os dőlésszög javasolt. Ha nincs meg ez a szög és  összegyűl a víz, akkor további intézkedések válnak szükségessé (vízelvezetés stb.)

- Az intenzív és extenzív, vízmegtartó zöldtetőknél, a további vízszigetelést és drénréteget különleges figyelemmel kell kezelni

- A 15°-nál nagyobb dőlésszögnél csúszásgátló rendszereket kell beszerelni

- A közforgalmú tetőknek kötelezően 2-3 %-os dőlésszöge kell legyen

- Védelem a szélerózió, a szél szívóhatása ellen

- Különösen fontos a magas épületeken levő zöldtetők esetében

- A vízszigetelő és a gyökérálló fólia védelme a szél szívóhatása ellen

- A zöldtető védelme a szélerózió ellen

- Lehetséges túlterhelések mérlegelése

- Vízelvezetés

- Legyen elég vízlefolyó

- A drénréteg megfelelő méretezése figyelembe véve a tető dőlésszögét és a vízelvezető rendszert

- Kontrollaknák használata

- Speciális szifonok használata

- A zöldtető rendszer kiválasztása (zöldtető/közforgalmú tető)

- A kívánt növényzet tipusa és az épület tervének függvényében

- Vízellátás

- Az intenzív zöldtető rendszeres öntözése

- Az extenzív zöldtető kezdeti/időszakos öntözése

- A víztöbblet eltávolítása

- A szubsztrát kompaktálódás megelőzése

- Fagyvédelem télen

- Munkavédelmi intézkedések és lezuhanás megelőzése

- Szigorúan be kell tartani a munkavédelmi szabványokat ezen a téren

- A munkálatoknak  2 m-rel a talajszint feletti magasságnál való végzésénél kell alkalmazni

- Ez a tulajdonos/építő/vállalkozó felelőssége

- Építés, üzemeltetés, karbantartás (Az építkezés ideje alatt állványzatról dolgoznak, utólag vezetőhuzalokat szerelnek be, védőfelszerelést használnak, korlátokat szerelnek a menekülési útvonalakra, stb.)

- Hozzáférés a zöldtetőhöz

- Karbantartás és javítás céljából (belső, külső lépcsők)

- Együttműködés más gyártókkal

- Lehetőség napelemek telepítésére

- Lehetőség az esővíz befogására, tárolására

- Javaslatok a zöldtetőrendszer megvalósításához

- A szigetelő munkálatok szétválasztása a zöldtető munkálataitól

- A zöldtető tervének minél aprólékosabb leírása (a vegetációs területek száma és mérete, magassága és elérési útvonalak), a kívánt vegetáció típusát beleértve

- A karbantartás és az utólagos fejlődési irány meghatározása.